## Slide 1
单 透 镜 望 远 镜
辽宁大学

## Slide 2
发展历史
PART ONE

## Slide 4
望远镜作用
（1）放大远处物体的张角，使人眼能看清角距更小的细节。
（2）把物镜收集到的比瞳孔直径（最大8毫米）粗得多的光束，送入人眼，使观测者能看到原来看不到的暗弱物体。

## Slide 5
1
2
3
1608年李波尔赛
发现用两块镜片可以看清远处的景物,受此启发,他制造了人类历史第一架望远镜.
1609年伽利略式望远镜
口径4.2厘米,长约1.2米的望远镜，用平凸透镜作为物镜,凹透镜作为目镜
1611年开普勒式望远镜
两片双凸透镜分别作为物镜和目镜,使放大倍数有了明显的提高，天文望远镜是采用开普勒式
折射式

## Slide 7
实验设计
PART TWO

## Slide 8
单透镜望远镜
利用一个凸透镜和一个小孔达到望远镜的效果
实验模型选取焦距为25cm的凸透镜和直径为1mm的小孔

## Slide 9
（1）镜筒
选用PVC管，材质硬度较好，且有延展性，方便携带使用
（2）小孔
将铝片裁成筒径大小的圆，在圆心用电钻打孔，保证孔的精确度
（3）组装
镜筒分为两部分，一部分连接透镜，一部分连接小孔，
保证筒长可进行调节
设计亮点

## Slide 12
实验结果
PART THREE

## Slide 13
23cm
清晰正立
模糊放大正立
非常模糊
倒立模糊
物距为78.5cm，成像点为36.682cm,小孔直径为1mm，下列数据为孔镜距
28 cm
37cm
44cm
倒立清晰
48cm

## Slide 14
在上述条件下，物距为78.5cm，成像点为36.682cm
清晰正立范围：20cm——26cm
模糊正立范围：27cm——32cm
模糊到不可分辨：33cm——39cm
模糊倒立范围：40cm——45cm
清晰倒立范围：46cm——50cm

## Slide 15
实验原理
PART FOUR

## Slide 16
远处物体发出的光是发散光
通过凸透镜折射后光线发生会聚
小孔可挡住光束的周边部分
观察到的是光束的中央部分
凸透镜
小孔

## Slide 17
一个发光的普通物体，不管其是主动发光还是被动发光，产生的是漫射光，漫无目标地向四周空间照射。
小孔的作用

## Slide 18
没有透镜，没有孔
有透镜，没有孔

## Slide 19
小孔将大部分光线挡住,使得物体上每个位置只有小孔方向伞状射线通过小孔.这样伞状斜线就会在小孔产生相交,相交使斜线头尾以小孔轴向产生对称,对称使透过小孔的光线产生倒立的像.
如果闭上眼睛,若眼皮是平面,倒像就会产生在眼皮上.但是瞳孔接受的物体光线,只是物体每个位置发出伞状射线中的一条射线,而这条射线与小孔无关,所以透过小孔与不透过小孔,这条射线在瞳孔产生的像都是正常状态时的正立像.

## Slide 20
分析讨论
PART FIVE

## Slide 21
通过放大镜可以看到多大的像？
影响清晰度的因素？
影响亮度的因素？
为什么会观察到正立和倒立的像？
1
2
3
4
5
6
影响放大率的影响？
为什么远处的像会模糊？

## Slide 22
利用控制变量法，研究小孔与透镜对清晰度、亮度、放大率的关系
透镜：
透镜焦距越大，在同样观测位置，像越清晰，越小，亮度越低
透镜直径越大，在同样观测位置，亮度越大
透镜本身透光量对亮度清晰度也有影响

## Slide 23
 | 孔径大小 | 成像清晰度 | 亮度 | 像的大小
1号 | 1mm | 很清晰 | 很暗 | 小
2号 | 2mm | 清晰 | 比较暗 | 比较小
3号 | 3mm | 比较清晰 | 比较亮 | 正常
4号 | 4mm | 模糊 | 亮 | 大
清晰度、亮度、放大率与孔径大小的关系

## Slide 24
小孔：
清晰度：孔径不变，离成像点越近越模糊
位置不变，孔径越大越模糊
亮 度：孔径不变，离成像点越近越亮
位置不变，孔径越大越亮
放大率：孔径不变，离成像点越近越大
位置不变，孔径越大像越大

## Slide 25
孔径大小不变：小孔离成像点越近像越模糊，越亮，越大

## Slide 26
孔径位置不变：小孔孔径越大像越大，越模糊，亮度越大，
1mm
2mm
3mm
4mm

## Slide 27
优缺点分析
PART SIX

## Slide 28
优点：
1.制作简单，便于操作
2.成本低廉
缺点：
1.实用性不强，与传统望远镜相比，观测效果不佳
2.受外界因素影响较大